INDÚSTRIA DE ENCERADEIRAS CERTEC LTDA

Alameda Dino Bueno, 711/715/721/723
Campos Elíseos - São Paulo - SP.

Brasil - Cep: 01.217-000

Fone/Fax: 55 (11) 3333-8888

certec@certecenceradeiras.com.br

www.grupocertec.com.br

SECADOR DE PISO CERTEC SP 1100 220V

ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO:
• Para secagem de piso como ardósia, granito, granilite, mármore, carpete, etc trabalha com ar frio.

RENDIMENTO:
• Variável, dependendo da tempera ambiente. Vazão média (real) até 1100 m³/hora.

UTILIZAÇÃO:
• Acelera a secagem dos pisos após lavação. Aconselhamos não utiliza-los para secagem de bases seladoras, ceras ou acabamentos acrílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 1/3 cv e 220v;

- Chave comutadora para 3 rotações: 870, 1010 e 1070 rpm;

- Carcaça monobloco em plástico de engenharia (PEMD), com proteção contra radiação U.V.;

- Vazão média (real): 1100 m³/hora = 647 cfm (pés cúbicos/minuto);

- Cabo de alimentação elétrica: 2 x 1,5 mm² - 15 metros;

- Rotor em chapa de aço carbono, com proteção galvânica e eletronicamente balanceado;

- Grade frontal e telas laterais de proteção para segurança operacional;

- Alça para regulagem de altura;

- Dimensões: (C) 610 mm x (L) 340 mm x (A) 530mm;

- Dimensões embalado: (C) 620 mm x (L) 350 mm x (A) 540mm;

- Peso Líquido: 17,0 kg;

- Peso Embalado: 18,0 kg.

Secador de Piso SP 1100 (Versão Ar Frio) 220v
MODELO: SP 1100 Ar Frio

Para o correto funcionamento dos equipamentos e para que você possa obter o desempenho máximo que cada um deles pode oferecer, é necessário os seguintes cuidados:
• Lembre-se, você tem nas mãos uma máquina elétrica de elevada potência;
• Conheça bem seu equipamento, leia atentamente o Manual de Instrução antes de usá-lo pela primeira vez;
• Nunca utilize o equipamento se não estiver devidamente montado;
• Verifique se a voltagem, a instalação e a freqüência elétrica estão corretas e em perfeitas condições para o uso adequado do equipamento antes de conectá-lo na fonte de energia;
• Sempre que necessário providenciar a troca dos acessórios, fazer reparos ou nos fim dos trabalhos, retire o plugue da tomada puxando por ele mesmo e não pelo fio;

*** CUIDADO ! ***

• Não jogue água sobre o equipamento, pode ocorrer choque elétrico e danos ao motor;

• Procure manter secas todas as conexões elétricas e não as deixe em contato com o piso, nunca toque no plugue com as mãos molhadas;

• Nunca use o fio com emendas e fora dos padrões de segurança internacional;

• Utilize o equipamento sempre com calçados de borracha para evitar descargas elétricas e escorregões;

• Por se tratar de equipamento elétrico, eles produzem faíscas e podem provocar combustão em materiais inflamáveis, portanto não use o equipamento perto de gasolina, solventes, thinner, e outros;

• Não utIlize equipamento como apoio.
• Trabalhe com o cabo elétrico totalmente desenrolado;
• Nunca suba no equipamento;
• Nunca puxe o equipamento pelo cabo elétrico;
• Toda a manutenção técnica, conserto e reposição de peças deverão ser realizadas pela CERTEC e/ou por Assistências Técnicas Autorizadas para não perder a garantia dos equipamentos.

Este equipamento não tem acessórios de série e nem opcionais.

Dúvida?

CONSULTE-NOS:

Fone: 11 - 3333-8888
E-mail: certec@grupocertec.com.br

TERMO DE CONDIÇÕES DA GARANTIA

A Indústria de Enceradeiras CERTEC Ltda. garante como fabricante aos compradores de seus produtos, identificados por seus números de série, garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, conforme legislação vigente, apresentados no prazo de 365 dias após a emissão da nota fiscal de venda do produto ao primeiro comprador, desde que, tais falhas sejam constatadas em condições normais de uso.

A garantia extinguir-se-á nos seguintes casos:
1 - Defeitos que não forem comprovadamente de fabricação;
2 - Pelo mau uso do aparelho em desacordo com o manual de operação;
3 - Em casos de danos provocados por acidentes, agentes da natureza, ou por terem sido ligados em voltagem errada, rede elétrica imprópria, flutuações excessivas ou desgaste natural de peças e componentes;
4 - No caso do aparelho apresentar sinais de violação ou de ter sido ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela CERTEC;
5 - Se o aparelho tiver seu numero adulterado, rasurado ou mesmo removido;
6 - Outros casos conforme legislação vigente.
7- Defeitos ocorridos no transporte para assistência técnica.

GARANTIA DE ITENS FABRICADOS POR TERCEIROS
A garantia de equipamentos de terceiros comercializados pela CERTEC é de responsabilidade do fabricante, sendo que a CERTEC poderá orientar os clientes de como encaminhar o processo.

SECADOR DE PISO CERTEC
MODELO: SP 1100 - 220V

Para o correto funcionamento dos equipamentos e para que você possa obter o desempenho máximo que cada um deles pode oferecer, com segurança além de evitar manutenções desnecessárias, deverá seguir as orientações de manuseio abaixo:

Cuidados Operacionais!

Nunca use o equipamento em ambientes com vapores inflamáveis, sob o risco de causar explosão ou incêndio. A Certec não recomenda a utilização de produtos inflamáveis em tratamento de pisos.

Não obstruir as entradas de ar nas laterais, bem como a saída frontal.

Nunca inserir qualquer objeto no equipamento, sob risco de acidentes.

Saiba com nosso representante qual a posição ideal de uso (alto ou baixo),

conforme o tipo de piso e/ou produto que você vai trabalhar.

Cuidados Gerais!

Limpar apenas com pano úmido e detergente neutro, desligando o aparelho na

chave e desconectando-o da tomada.

Não transportar o equipamento ligado ou conectado à tomada.